CLS REVO Basic Magno IP67 individueel dimbaar opbouw buitenarmatuur

| Type | : | 20 Watt IP67 buiten armatuur met Magno dimming |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Blank of zwart geanodiseerd aluminium |
| Materiaal | : | CNC massief gefreesd aluminium |
| Gewicht | : | 1800 gr |
| IP classificatie | : | IP67 |
| IK klasse | : | 10 |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 8°, 12°, 30°, 61°, 12 x 46° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | Lumileds High Power LED: 8x Luxeon T |
| LED kleuren | : | 2400K, 2700K, 3000K, 4000K, 6500K, amber, blauw, rood, groen |
| CRI | : | >80 |
| Stroom | : | 700mA |
| Voeding | : | Intern |
| Aansturing | : | Magno dimming |
| Dimmen | : | Magno dim systeem |
| Opmerkingen | : | Magno dimming maakt het mogelijk om individuele armaturen te dimmen, zonder extra besturingssystemen Uitgevoerd met een hoogwaardig ventilatie membraan dat in de wartel is aangebracht, waardoor de kans op condensvorming in het armatuur minimaal is. Geen extra bekabeling nodig Calibratie functie |
| Optionele accessoires | : | Snoot (Q2 2015) |
| Aansluiting | : | 200 cm kabel met open einde |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |